## Slide 1
厦门博视源机器视觉技术有限公司
源于视觉 不止视觉
源至精密 追求卓越
时间：20231125
版本：V2.0

## Slide 2
目录
CONTENTS
|
项目概况
设备结构说明
设备尺寸
设备流程说明
检测说明
视觉检测分析
1
3
4
2
5
6
视觉方案总结
7
8
视觉方案配置

## Slide 3
项目编号 |  | 20231125 |  | 
设备名称 |  | 飞边及尺寸检测 |  | 
检测节拍 | 根据上料速度确定 |  |  | 
项目概述 | 检测脱模线多料飞边及上孔径尺寸,目前兼容两款产品 |  |  | 
具体需求 | 产品1 |  | 脱模线多料飞边 | 
 |  |  | 上孔径尺寸 | 
 | 产品2 |  | 检测外圆毛刺 | 
1、项目概况
http://www.xmbsy.net
厦门博视源机器视觉技术有限公司
Confidential Information
保密资料 版权所有
0592-6077810
产品1
产品2

## Slide 4
2、设备结构说明
振动盘上料
CCD2检测
OK下料
NG下料
漏检
导向
光电感应
CCD1检测

## Slide 5
3、设备尺寸

## Slide 6
4、设备流程说明
振动盘上料
NG下料
OK下料
漏检
CCD2检测
CCD1检测
光电感应
导向

## Slide 7
5、检测说明
检测产品规格: | 产品1 | 检测内容： | 飞边
检测判定标准： |  |  | 
成像 |  | 项目需求 | 
合模线
合模线
检测物料两边合模线是否存在飞边多料

## Slide 8
5、检测说明
检测产品规格: | 产品1 | 检测内容： | 尺寸
检测判定标准： |  |  | 
成像 |  | 项目需求 | 
检测物料上圆外径，内孔径直径
上圆外径
上圆内孔径

## Slide 9
5、检测说明
检测产品规格: | 产品2 | 检测内容： | 尺寸
检测判定标准： |  |  | 
成像 |  | 项目需求 | 
检测外圆轮廓毛刺，梯形面毛刺需要增加相机才能检出。
检测外圆毛刺

## Slide 10
一.实验室与现场差异
评估报告由实验室测试所得 ，成像效果可能与现场实际成 像效果存在一定程度的差异。 正式上线使用前 ，建议先在 产线设备上进行测试 ，待检测系统稳定后再上线使用。 二.光学系统适用范围
影像系统的光学打光系统是根据待检测产品的缺陷项目进 行定制的 ，对于其要求以外的缺陷项目的特征显现并不一 定适用 ，故无法兼容技术要求以外的检测需求。
三.视觉精度干扰因素
视觉检测精度是相对于固定的检测区域而言 ，如若在使用 过程中人为的扩大或缩小实际检测区域的范围 ，将导致影 像系统的检测精度发生相应的变化。
四.软件检测适用范围
影像系统的检测工具是依据不同产品、 不同检测要求以及 产线生产人员的使用习惯进行开发的 ，属于定制化。 因此， 在系统上线稳定使用后 ， 为保证系统检测的准确性、 稳定 性 ，我司不建议临时增加或更改已经确定的缺陷检项目、 位置等。
五.影像系统适用范围
该系统仅能够适用于现场所提供样品的检测 ，如后续在使 用的过程中待测产品的外形尺寸、 结构、 材质与所提供的 实验测试样件不一致时 ，我司无法保证其产品的最终检出 率 ，若需变更优化 ，费用由贵司承担。
六.现场工作环境要求
无粉尘、 无油污、 无腐蚀性物质、 无强光(如阳光或白炽 灯)。
七.通讯协议
我司视觉通信协议为:IO(二入八出),TCP/IP自由协议,232 串口通讯,ModbusTCP/IP/RTU。
八.服务调试范围
针对兼容型号、 尺寸较多的项目 ，我司仅提供 1-2 种产品 调试服务 ， 并以此作为验收标准 ，其余的兼容型号 ，我司 提供技术培训 ， 由客户自行调试。
5、检测说明
http://www.xmbsy.net
厦门博视源机器视觉技术有限公司
Confidential Information
保密资料 版权所有
0592-6077810

## Slide 11
6、视觉检测分析
检测产品规格: | 产品1 | 检测内容： | 飞边
检测判定标准： |  |  | 
成像 |  | 软件处理结果 | 
边缘轮廓形状较复杂，为保证现场的稳定性建议使用AI检测

## Slide 12
6、视觉检测分析
检测产品规格: | 产品1 | 检测内容： | 上圆外径尺寸
检测判定标准： |  |  | 
检测成像 |  | 细节放大图 | 
为保证检测精度，位置需要相对固定

## Slide 13
6、视觉检测分析
检测产品规格: | 产品1 | 检测内容： | 上圆外径尺寸
检测判定标准： |  |  | 
检测成像 |  | 细节放大图 | 
为保证检测精度，位置需要相对固定

## Slide 14
6、视觉检测分析
检测产品规格: | 产品2 | 检测内容： | 上圆外径尺寸
检测判定标准： |  |  | 
检测成像 |  | 细节放大图 | 
为保证检测精度，位置需要相对固定

## Slide 15
7、视觉架设
镜头相机参数 | 
相机分型号 | BSY-CS050-10GM
传感器类型 | CMOS
分辨率 | 2448*2048
靶面，像元尺寸 | 2/3 3.45um*3.45um
视野大小 | 23mm*20mm
曝光大小 | 100us
镜头类型 | 75mm+5mm接圈3个
光源类型 | 环形光源+背光源
工作距离:40±10mm
工位一 圆径工位
工作距离:230±30mm
工作距离:30±20mm
。
备注；此工位兼容2款产品，使用替换产品时需要调试焦距和视野距离。

## Slide 16
7、视觉架设
镜头相机参数 | 
相机分型号 | BSY-CS050-10GM
传感器类型 | CMOS
分辨率 | 2448*2048
靶面，像元尺寸 | 2/3 3.45um*3.45um
视野大小 | 32mm*26mm
曝光大小 | 100us
镜头类型 | 75mm+5mm接圈3个
光源类型 | 背光源
工作距离:5mm(往下可调节范围20-30mm)
工位二 毛刺检测工位
工作距离:280±20mm
工作距离:?mm

## Slide 17
8、视觉配置
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
1 | 主机 | 台 | 1 |  | windows多线程
2 | 显示器 | 台 | 1 |  | 15.6寸
3 | 相机 | 件 | 2 |  | 高清工业相机
4 | 镜头 | 件 | 2 |  | FA75MM镜头
5 | 光源 | 件 | 1 |  | 环形光源
6 | 光源 | 件 | 2 |  | 背光源
7 | 光源控制器 | 件 | 1 |  | 4通道控制器
8 | 通讯方式 |  |  |  | 
备注：毛刺位置如果不固定，工位配置需增加至4工位（4组相机配置），目前配置为2工位配置。 |  |  |  |  | 

## Slide 18
厦 门 博 视 源 机 器 视 觉 技 术 有 限 公 司
地址 : 福建省厦门市集美区杏林瑶山路13-17号 电话 : 0592-6077810 / 15392038593
邮箱 : tul inxiu@xmbsy.net
邮编 : 361021
官网 : http://www.xmbsy.net
谢 谢 观
源于视觉，不止视觉
看