## Slide 1
厦门博视源机器视觉技术有限公司
时间：2024.11.29
瓶胚视觉检测评估
源于视觉 不止视觉源至精密 追求卓越
项目版本：V2.0

## Slide 2
1、项目概况
项目编号 |  | 20241129 |  | 
客户名称 |  |  |  | 
设备名称 |  | 瓶胚外观检测机 |  | 
检测节拍 | 300pcs/min |  |  | 
项目概述 | 瓶盖外观检测 |  |  | 
具体需求 | 1 |  | 检测瓶子的胚身上的黑点。 | 
 | 2 |  | 检测瓶子的胚口上的黑点。 | 
 | 3 |  | 检测瓶子的瓶顶上的黑点。 | 
 | 4 |  | 检测瓶子的卡口上的黑点。 | 
 | 5 |  |  | 
 | 6 |  |  | 

## Slide 3
检测工位: | 新加工位 | 镜头相机参数 | 
检测项内容: | 瓶顶黑点检测 |  | 
 |  | 相机分型号 | 500万运动相机
 |  | 传感器类型 | CMOS
 |  | 分辨率 | 2448*2048
 |  | 像元尺寸 | 3.45 μm
 |  | 视野大小 | 40mmx33mm
 |  | 曝光大小 | 800us
 |  | 镜头类型 | 35MM
 |  | 光源类型 | 环光：RS12060-W
1160±30mm
相机+镜头
被测物体
光源
3、检测说明（ 工位6）
20mm
30±30mm

## Slide 4
检测项内容: | 瓶顶黑点
成像图（相同的产品不同的旋转位） | 成像图（相同的产品不同的旋转位）
3、检测说明（ 工位6）

## Slide 5
5、视觉方案配置
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 主机 | BSY286C | 台 | 1 | V21
2 | 显示器 | 21.5寸 | 台 | 1 | 21.5寸
3 | 相机 | 500万 | 台 | 1 | 500万相机
4 | 镜头 | 35mm | 件 | 1 | 35mm镜头
5 | 光源 | 环形光源 | 件 | 1 | 
6 | 光源控制器 | 数字控制器 | 台 | 1 | 8路数字控制器

## Slide 6
厦门博视源机器视觉技术有限公司
地址 : 福建省厦门市集美区杏林瑶山路13-17号
电话 : 0592-6077810 / 15392038593
邮箱 : tulinxiu@xmbsy.net
邮编 : 361021
官网 : http://www.xmbsy.net
谢谢观看
源于视觉 不止视觉
源至精密 追求卓越